## Slide 1
O. Tcherbakoff, J.-F. Hergott, P. D'Oliveira, F. Lepetit, F. Réau
X. Chen, E. Gontier, A. Golinelli (thèse 21/01/2019)
Source laser FAB1-10 et laboratoire R&D IMPULSE
FAB1-10
IMPULSE

## Slide 2
Front end
800nm, 10kHz
LASER FAB1-10
SE10
SE1
expériences
expériences
FAB1 : 1 kHz
FAB10 : 10 kHz
OPA
Amplificateurs à 2 cristaux pour optimiser la gestion de la thermique
laser | wavelength | Average power | energy/pulse | pulse duration | shot-to-shot CEP stab. | rep rate | operating
FAB1 | 800 nm | 15 W | 15 mJ | 24 fs | <350 mrad | 1 kHz | Oct 2016
FAB10 | 800 nm | 20 W | 2 mJ | 23 fs | <260 mrad | 10 kHz | Jan 2017
HHG
HHG
Laser FAB1-10

## Slide 3: Performances FAB 1 (bras 1kHz)
Energie par pulse =15mJ s=0,8%
t=24,2fs
CEP: s=370mrad
Near
Field
M2= 1,3
Far
Field
Durée d'impulsion: 24fs
Spectre @ 1kHz
65 nm
Notes: CEP des impulsions est stabilisée avec des fluctuations de l’ordre de 370 mrad
Here the laser system scheme which is almost quite classical. We start with the CEP stabilized oscilltor with its so called fast feedback loop delivering 10fs pulses with a spectral bandwith of 60nm and the pulses are temporally stretched in the ultra stable Offner stretcher with stretching factor of 5 ps per nm. The 74 Mhz pulse train is sliced with a first Pockels cell to 1kHz and the pulses are amplified in a regenerative amplifier with 3 Pockels cells for injection, extraction and pulse cleaning. Pulses are then amplified in a 4 pass butterfly like amplifier up to 4 mJ. The pulses can then be recompressed by the compressor and a part of the beam is used for the CEP variation diagnostics. We used a commercial f-2f interferometer from Menlo and in paralell a home made, fast f-2f interferometer with a line scan camera coupled to a spectrometer allowing kHz single shot measurements of the CEP . It is also possible to amplify those pulses to higher energies with a cryo cooled 4 pass amplifier pump with up to 60W of green light . The output is then between 6 and 20 mJoules depending on the whole pump power.
So we can use the APS800 to apply a slow feedback loop on the oscillator or use our f-2f to apply a slow loop using the linear electro optic effect in an uniaxial crystal that is inserted in the beam after the stretcher before the first amplification stage.
Before detailing how this electro optic loop is working let me show you some CEP results at 3W output using the slow loop on the oscillator.

## Slide 4
65 nm
CEP: s=260mrad
Performances FAB 10 (bras 10kHz)
t=23,2fs
Near
Field
Far
Field
Spectre @ 10kHz
Energy per pulse = 2 mJ s=1 %
Pulse duration: 23 fs
M2= 1,3
Notes: CEP des impulsions est stabilisée avec des fluctuations de l’ordre de 260 mrad

## Slide 5
Ti:Sa
Pump
Pockels cell
MAZZLER
9.1 W
17.2 W
21.2 W
15.1 W
13 W
Pump 2
Pump 1
Ti:Sa
Pockels cell
MAZZLER
Ti:Sa
Pockels cell
27.5 W
25.7 W
23.3 W
18.7 W
14 W
Ampli régénératif 10 khZ "classique"
La forte lentille thermique dégrade la qualité spatiale du faisceau au-delà de 13W
Profil spatial pour différentes puissances de pompe
Profil spatial pour différentes puissances de pompe
La qualité spatiale du faisceau est conservée pour des puissances de pompe supérieures
Développement IMPULSE pour ATTOLAB: cavité 2 cristaux
Ampli régénératif 10 kHz à 2 cristaux

## Slide 6
Energie extraite
en fonction de la puissance de pompe
Pump = 14 W, IR ~ 1.8 W
Largeur spectrale :
Limitée à 80 nm pour la cavité à 1 cristal
Jusqu'à 120 nm pour la cavité à 2 cristaux
Pump = 27 W
IR ~ 5.1 W
SINGLE CRYSTAL vs DOUBLE CRYSTAL (IMPULSE)
Golinelli et al., Opt. Lett. 42, 2326 (2017)
Pompe = 14 W, IR < 1 W
Pompe = 28.5 W, IR ~ 2.6 W

## Slide 7
Tests de réduction de durée sur FAB1-10 (12/2017) :
Résulats obtenus depuis le dernier Users Meeting
1kHz
16.5mJ 17.7fs
0.93TW
Front-End 10kHz: ~5W
760 to 850 nm Dl=30-50 nm, pas 1nm
Amplificateur 1kHz: ~10W
770 to 840nm - réduction spectrale jusqu'à 3nm
Accordabilité : tests réalisés dans IMPULSE (2018)

## Slide 8
Correction de l'ellipticité du mode spatial (2018)
Cause: cristaux TiS à Brewster dans les amplificateurs finaux
 | FAB10 | FA1
Ellipticité champ proche | 74% | 75%
Ellipticité champ lointain | 76% | 69%
cm
Ellipticité: 0,84
Ellipticité: 0,79
Ellipticité: 0,94
SR= 0,94
M2=1,12
Evolution du profil de FAB1 autour du foyer
après tilt lentille

## Slide 9
Correction de l'ellipticité du mode spatial (2019)
Filtrage modal
Opération préalable: modification des amplificateurs cryogénés
Retournement de pupille dans les amplificateurs cryogénés par Amplitude Technologies

## Slide 10
Post compression
Ligne de post-compression sur FAB1:
Basée sur fibre souple tendue (LLG) longueur 2 m, diamètre cœur 540µm
Performances visées: jusqu'à 3mJ, 7fs @ 1kHz avec 6mJ en entrée 25fs
Budget: 90 k€ (financement LIDYL)
Disponibilité: fin 2019
Test sur IMPULSE et FAB10 d'un système de post-compression alternatif
basé sur une cellule remplie de gaz (IOGS)
Performances attendues: >1mJ ; <10fs avec énergie en entrée >1.5mJ 25fs

## Slide 11
 200 jours/an, 40 semaines, x 2 lignes
60%
24 semaines
Planning proposé par les partenaires et validé par le COPIL d'ATTOLAB
Temps de faisceau partenaires
Répartition du temps de faisceau
Temps machine
20%
8 semaines : 1 semaine de maintenance toutes les 8 semaines
Temps de faisceau externe
Appel national LOA/LIDYL/CELIA => comité de sélection
Consortium Européen LASERLAB => au fil de l'eau, pool de 200 referees
=> Total : 8 semaines

## Slide 12: 2019 Calendrier SE10
VBB, BB ou NB
January |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
May |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
September |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
March |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
July |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
November |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
February |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 
June |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
October |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
April |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
August |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
December |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
Dynamics in Transition Metal Dichalcogenides, SrTiO3, GeTeMn (LPMS)
NB+VBB
Ultrafast dynamics in Mott materials (LPS)
NB+VBB
Structure de bande d’états excités dans BiFeO3 (SPEC)
NB
Relaxation de Bio-Nanoparticules (LIDYL/DYR)
NB
Asservissement du retard sur VBB (LIDYL)
VBB
Délais de photoionization dans le référentiel moléculaire (ISMO)
VBB
Mise en place de BB LIDYL comissioning
BB
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 13: 2019 Calendrier SE1
XUV/IR ou OPA/XUV ou IR/UV ou PostCompression
January |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
May |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
September |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
March |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
July |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
November |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
February |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 
June |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
October |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
April |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
August |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
December |  |  |  |  |  | 
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
LCPMR Transfert de charge (appel national) (XUV/IR)
XUV/IR
ATTO-DYR Délais d'ionisation attosecondes (1)(XUV/IR)
XUV/IR
ATTO Multicolor synthesis (OPA/XUV)
OPA/XUV
Lidyl LSI- reflectivité résolue en temps (UV/IR)
SOLEIL-DYR, Bio nanoparticules (UV/IR)
ATTO-DYR Délais d'ionisation attosecondes (2)(XUV/IR)
XUV/IR
Post compression
postcomp
postcomp
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates

## Slide 14
Fonctionnement laser :
FAB1-10 a confirmé en 2018 sa capacité à alimenter des expériences en routine
R&D :
Deux types de fonctionnement non standard ont été testés: mode sub-20 fs (FAB) et accordabilité (IMPULSE).
Les développements 2019 porteront sur l'amélioration du mode spatial et la post-compression
Ressources humaines :
L'équipe laser sera renforcée à partir de mars 2019 par l'arrivée de Fabien Lepetit
Conclusion

## Slide 15
MERCI
BERTRAND!