## Slide 1
O. Tcherbakoff, J-F. Hergott, F. Lepetit, M. Comte, E. Ruaudel
D. Guillaumet, D. Garzella, F. Réau et P. d’Oliveira CEA/DRF/IRAMIS/LIDYL/SLIC
X. Chen, A. Golinelli, B. Bussière,E. Gontier Amplitude Technologies
SERVEUR LASER FAB

## Slide 2
LASER FAB1/FAB10
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
Ampli
@10kHz
20 W 25fs @10kHz CEP
FAB 10
PHASE 1
  Acquisition sous contrat collaboratif auprès de la société Amplitude Technologies (AT)
  Financement Equipex ATTOLAB+SESAME ATTOLITE [1,3 ME]
Front-End
10kHz@800nm
2 Lasers Pompe
10KhZ
Continuum(AT)
60W -150 W
Ampli
@1kHz
15 W 25fs @1kHz CEP
FAB 1
5 Lasers Pompe
1 KhZ
Jades (Thales)
3x15W 2X18W
Ampli
@1kHz
>15 W 15fs @1kHz CEP
FAB 1
5 Lasers Pompe
1 KhZ
Jades (Thales)
3x15W 2X18W
Ampli
@10kHz
>20 W 15fs @10kHz CEP
FAB 10
PHASE 2
>15 W 40fs @1kHz
FAB 1
>15 W 40fs @1kHz
FAB 1

## Slide 3
Implémentation dans le laboratoire
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
Poste contrôle
Supervision
Pompes 1kHz
3x13W & 2x18W (Thales)
FRONT END
CEP +
Wizzler
CEP +
Wizzler
Pompes 10kHz (Continuum)
60W & 150W
SE1
SE10

## Slide 4
SOMMAIRE
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
1 - Bilan Fonctionnement
2 - Développements FAB coté SLIC
3 - Développements FAB coté AT
  La Phase 2 du projet.
  Développements effectués dans le laboratoire commun AT-LIDYL (IMPULSE) =>
  Front-end identique à FAB

## Slide 5
Bilan Fonctionnement
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
  Démarrage facilité par le Contrôle Commande (CC).
  Système de sécurité fonctionnel.
  Comportement identique jour après jour (E, durée).
  Contrôle du Compresseur et des shutters par le CC pour les utilsiateurs dans chaque salle expérimentale.
  Collaboration avec AT
  Corriger bugs du CC.
  Remontées d’informations de notre part et recherche de solution d’AT (moteur réseau).
  Développement commun pour mesurer la CEP via un spectromètre.
AU QUOTIDIEN
  Simplicité d’utilisation + securité = Architecture de commande complexe
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 6
Bilan Fonctionnement
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
AU QUOTIDIEN
Depuis le 1 janvier 2017
Depuis le 15 juillet 2017
Disponibilité réelle 69%
Disponibilité réelle 91%
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 7
Bilan Fonctionnement
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
  Dérive de pointée dans la salle SE1
  Dérive de la répartition d’énergie dans SE10.
  Dégradation de la CEP dans SE10 par rapport à la salle SE1 (260 mrad dans SE1 390 mrad dans SE10).
  Faisceau ovale en sortie des amplis cryo à brewster
POINTS A ALMELIORER
  Etudier la mise en place de contrôle de pointé
  Investigation en cours
  En relation avec AT pour mettre en place une solution corrective
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 8
Développements FAB coté SLIC
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
Front-End
10kHz@800nm
Ampli
@1kHz
15 W <25fs @1kHz
FAB 1
Ampli
@10kHz
20 W <25fs @10kHz
FAB 10
5 W <25fs @1kHz
FAB 1bis
10W <25fs @1kHz
FAB 1
NOUVELLE VOIE FAB1 BIS
  Voie consacrée aux développements de l’équipe ATTO du LIDYL

## Slide 9
Développements FAB coté SLIC
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
Optique 4’’
Compresseur 1 KHz Bis
Optique 3’’
SE1
SE10
NOUVELLE VOIE FAB1 BIS
Juin 2018
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 10: Développements FAB coté SLIC
100kE du service attribué à SLIC pour mettre en place la
post-compression dans SE1 (Pilote : JF Hergott)
2-3 mJ et 6 fs en sortie du système.
Seconde rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 1 et 2 Décembre 2016 , Orme-les-Merisiers
POST-COMPRESSION sur voie FAB1
Octobre 2018

## Slide 11
Développements FAB coté AT
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
ACCORDABILITE
  Tests sur le front-end 10KHz Impulse
  Tests sur FAB
Décembre2017
Mars 2018
COURTE DUREE
  Tests sur FAB
Décembre 2017 & Janvier 2018
CONFIGURATION AMPLIFICATEURS
  Tests en cours sur IMPULSE
D’après X Chen Amplitude Technologies
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 12
CONCLUSION
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
ETAT DES LIEUX
  Changement des lasers de pompe 1 kHz ?
  Pièces en stock des éléments essentiels du laser ?
  Fonctionnement de la chaine satisfaisant.
  Travail important pour stabiliser les dérives lentes du faisceau
  Incidence des manipes sur la stabilité de la CEP.
  Développements en cours nécessiteront du temps faisceau pour les implémenter.
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 13
CONCLUSION
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
Notes: Ou en est on aujourd’hui au sujet de la phase 1 ? pour illustrer ce propos, je vais reprendre le déroulement des opérations les plus importantes.
La réception a été réalisée pour les 2 voies néanmoins, à cette date il manquait un réseau pour un des compresseurs. On a fait le choix de rendre la voie 1 kHz disponible.

## Slide 14
Implémentation dans le laboratoire
Rencontre des utilisateurs d’ATTOLAB – 7 Novembre 2017 , Orme-les-Merisiers
Poste contrôle
Supervision
Pompes 1kHz
3x20W & 2x25W (Thales)
SE1
SE10
FRONT END
10kHz
1kHz
Pre-amplifier 10kHz
Pout~8W
Near Field Far Field
Pulse Picker 1kHz
Pin~8W @ 10kHz
Pout = 5,6W @10kHz
Pout = 0,24W @1kHz
Ampli Cryo 1kHz
Pout ~23W
Ampli Cryo 10kHz
Pout ~29W
Rainbow CEP 4
P=200mW
Far Field
Booster
Gain ~ 200
Far Field
CEP +
Wizzler
Compresseur 10kHz
Pout > 20W
t<25fs
Regenerative amplifier 10kHz
Pout~3,5W
Near Field
CEP +
Wizzler
Compresseur 1kHz
Pout > 15W
t<25fs
Pompes 10kHz (Continuum)
60W & 150W
Stretcher
BP λ=150 nm
Design opto-mécanique CEP stable
Preampli
Pout ~4W