## Slide 1: Ligne de lumière SE1
Antonin Borot , Christina Alexandridi, Margherita Turconi, Dominique Platzer, Lou Barreau, Bertrand Carré, Pascal Salières
Marc Billon, Ismaël Vadillo-Torre, Georges Vigneron
Olivier Tcherbakov, J.-F. Hergott, Pascal d’Oliveira

## Slide 2: Lignes de lumière attoseconde sur ATTOLAB/orme
Salle laser
FAB1-FAB10
SE1: Developpement de plusieurs lignes de lumière (IR/XUV) attoseconde/femtoseconde polyvalente et à haute énergie
SE10: Développement d’une nouvelle ligne de lumière attoseconde/femtoseconde
polyvalente et à très haute cadence
SE 1 20mJ, 1kHz
SE 10
2mJ
10 kHz
XUV10
XUV1
Mise en forme du faisceau NIR avant génération

## Slide 3: Les objectifs de la ligne SE1
Spectroscopie harmonique
Photo-ionisation en phase gaz
Photo-émission en phase solide
Applications de SE1
Flux XUV élevé
processus multiphotoniques
expériences à faible S/B
Expériences à plusieurs faisceaux
pompe, sonde,
alignement moléculaire,
excitation électronique,
…
Combinaison de plusieurs diagnostics
RABBIT,
interférométrie à 2-sources,
réseau d’excitation,
….
Mise en forme spatio-temporelle
Synthèse d’onde /OPA
Phare attoseconde
Faisceau de Laguerre Gauss
Ligne de lumière adaptée aux études qui demandent des impulsions IR d’énergie > 5 mJ:

## Slide 4: Les trois blocs de la ligne
Mise en forme spatio-temporelle du faisceau IR
Génération du faisceau XUV attoseconde
Caractérisation/utilisation du faisceau XUV attoseconde

## Slide 5: La mise en forme spatio-temporelle
Axe 3- le phare attoseconde multicycle
3
Axe 2- synthèse d’onde par mélange à deux couleurs
2
Axe 1- impulsions laser quasi-monocycle
1
20mJ
20fs
3
Axe 4- la métrologie spatio-temporelle
4

## Slide 6: AXE1: Post-compression dans une fibre creuse
Impulsions attosecondes isolées dans l’XUV
Impulsion laser quasi-monocycle dans le visible

## Slide 7: AXE1: Post-compression dans une fibre creuse
SE10
SE1
Post comp
manip 1kHz sub10fs
manip 1kHz OPA
Transport sous vide

## Slide 8: AXE2: synthèse d’onde par mélange de couleurs
Projet Optiwave (S. Haessler, Chaire Junior PALM 2014)
Porté au LIDYL par M. Turconi
λ=800nm
λ1=800nm
λ2=1200nm
Impulsions quasi-monocycle
modulation
porteuse
=> Train d’impulsions attosecondes
=> Impulsion attoseconde isolée
H. Merdji et al, Optics Lett 32, 3134 (2007)
A. Takahashi et al, Nat Com 4, 2691 (2013)

## Slide 9: AXE2: synthese d’onde par mélange de couleurs
Impulsions attosecondes isolées intenses dans l’XUV
Train d’impulsions attosecondes de spectre accordable
SE1

## Slide 10: AXE2: synthese d’onde par mélange de couleurs
~1mJ

## Slide 11: Axe 3: Le phare attoseconde
Rotation des fronts d’onde
H. Vincenti and F. Quéré, PRL 108, 113904 (2012)
J. Wheeler et al,
Nat Phot, 7 651 (2013)
Génération de plusieurs impulsions attosecondes isolées synchronisées
Technique universelle, qui fonctionne dans les gaz et les plasmas
Projet IMAPS (A. Borot, Chaire Junior PALM 2016)

## Slide 12: Axe 3: Le phare attoseconde
(1) Diagnostic de l’interaction:
Phase absolue, énergie et spectre
(2) Dispositif pompe atto-sonde atto
(3) Spectre de photoélectrons ou de photo-ions
(4) Spectroscopie d’absorption (transcient-absorption spectroscopy)
(5) Spectroscopie de dispersion (transcient-dispersion spectroscopy)
Design de la beamline phare attoseconde
Filtres spectraux

## Slide 13: Axe 3: Le phare attoseconde 2d
En champ collimaté
Au foyer

## Slide 14: Axe 4: caractérisation spatio-temporelle
E(x,y,t)
=
A(x,y,t) * e j φ(x,y,t)
Profil d’amplitude
au temps t
Profil de phase
au temps t

## Slide 15: Axe 4: caractérisation spatio-temporelle
z
z+δz
Capteur
<>t
TF(τ)
φ(x,y,ω): Algorithme itératif
d’extraction de phase
A(x,y,ω): Spectroscopie de Fourier résolue spatialement

## Slide 16: Axe 4: caractérisation spatio-temporelle

## Slide 17: Axe 4: caractérisation spatio-temporelle
E(X,Y,ω)
Pulse front
curvature
Frequency-dependent
astigmatism?
Vertical
pulse front tilt

## Slide 18: La versatilité de la ligne SE1
NIR, 20fs
visible, 5fs
Phare atto
IR ajustable, 25fs
Train atto
Atto unique
Groupe d’atto isolées

## Slide 19: Les trois blocs de la ligne
Mise en forme spatio-temporelle du faisceau IR
Génération du faisceau XUV attoseconde
Caractérisation/utilisation du faisceau XUV attoseconde

## Slide 20: Génération d’harmoniques: photons XUV sur SE1
| PAGE 20
H45 – 70eV
Jet de gaz 500 μm Ar
Cellule de gaz 10 mm Ne

## Slide 21: Génération d’harmoniques: Observation d’effets de CEP
CEP lockée

## Slide 22: Les trois blocs de la ligne
Mise en forme spatio-temporelle du faisceau IR
Génération du faisceau XUV attoseconde
Caractérisation/utilisation du faisceau XUV attoseconde

## Slide 23: Ligne XUV: Configuration à 2 foyers

## Slide 24: Configurations de la chambre ‘carrée’
Config. « applications »
Diagnostic spatio-spectral

## Slide 25: Trace RABBIT et mesure temporelle des impulsions attosecondes sur SE1

## Slide 26: Trace RABBIT et mesure temporelle des impulsions attosecondes sur SE1

## Slide 27: Outil d’analyse de trace RABBIT

## Slide 28
Merci de votre attention